Tastatură Braille Bluetooth bBREK

Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.

Descriere generală

Tastatura Braille bBREK este proiectată pentru a ușura scrierea pe dispozitivele mobile cu ecran tactil, dar și pe calculator.

Se conectează perfect la:

- telefoane mobile iPhone, tablete iPad, playere mp3 iPod Touch

- telefoane mobile cu sistem de operare Android

- telefoane mobile cu sistem de operare Winows Phone

- calculatoare laptop sau desktop dotate cu Bluetooth

bBREK are o carcasă de plastic care o face foarte ușoară dar în același timp robustă. Dimensiunile asigură portabilitatea maximă: 16.5x7x1.1 cm și o greutare de doar 100 de grame.

Tastele sunt făcute din cauciuc siliconic pentru a asigura o operare cât mai silențioasă și confortabilă.

Orientare

Tastatura este prevăzută cu:

- 6 taste alungite, aranjate vertical conform standardului de pe mașile de scris Braille Perkins. De la stânga la dreapta, aceste taste se notează 3, 2, 1, 4, 5, 6

- tastă spațiu orizontală, alungită, plasată la partea de jos a tastaturii

- două taste rotunde aflate în stânga și în dreapta tastei spațiu și corespunzătoare punctelor 7 și 8

În partea din spate se află un conector mini-usb pentru încărcarea acumulatorului și un comutator ON/OFF (pornit/oprit). Tastatura pornește prin comutarea acestui buton de la dreapta la stânga, în direcția conctorului mini-usb. Când tastatura pornește va emite un beep.

Conectarea

Tastatura poate fi conectată la un dispozitiv portabil și/sau la un computer cu ajutorul unei conexiuni bluetooth standard. Pentru a utiliza tastatura este necesară împerecherea celor două dispozitive. Această procedură depinde de dispozitivul la care doriți sa conectați tastatura. Vă rugăm să consultați manualul telefonului, tabletei sau calculatorului dumneavoastră pentru a vedea pașii exacți de conectare a unui dispozitiv Bluetooth. Asigurați-vă că Bluetooth este pornit pe dispozitivul la care verți să conectați tastatura. De asemenea, asiguraţi-vă că tastatura este încărcată şi pornită (comutatorul de pornire este către mufa micro-USB). Dacă în timpul procedurii de împerechere vi se solicită un cod, acesta este „1234”.

Exemplu pentru iPhone cu iOS 12.1.4: mergeţi în Configurări – Bluetooth, verificați că Bluetooth este activat, răsfoiți până auziți denumirea tastaturii – bBREK-35E8 și apăsați dublu pentru a realiza conexiunea.

Încărcarea acumulatorului

Pentru încărcarea acumulatorului utilizați cablul usb furnizat cu această tastatură. Acumulatorul va începe să se încarce când cablul este introdus în tastatură și într-un încărcător compatibil – puteți conecta cablul la alimentatorul telefonului sau al tabletei. Dacă tastatura este închisă (OFF), încărcarea se face încet și poate dura 7-8 ore. Dacă tastatura este pornită (ON), încărcarea se face rapid și poate dura aproximativ 2 ore. Pentru încărcarea tastaturii se poate utiliza și un computer. În acest caz, încărcarea rapidă poate nu va funcționa deoarece nu toate porturile USB ale computerele pot furniza puterea necesară de încărcare; încărcarea la computer va dura 7-8 ore. Sursa de curent necesară încărcarii trebuie să aibă peste 700 mA.

Încărcarea fontului corespunzător unei limbi

Tastatura este comercializată cu caracterele braille ale limbii italiene, dacă va fi utilizată pentru altă limbă trebuie să încărcați limba respectivă. Pentru acesta trebuie să aveți programul bBREK Font Editor disponibil la adresa următoare: http://www.cambratech.it/scaricare/bbrek_edit_font_v1_2.zip. Pentru a seta o limbă, tastatura trebuie să fie setată în modul „receive” (primire) prin pornirea tastaturii în același timp cu apăsarea tastei de spațiu. După primul beep, eliberați tasta și așteptați un beep scurt și unul lung. Dacă auziți acestă combinație înseamnă că tastatura este gata să primească o limbă nouă. Acum este necesară împerecherea și trebuie să așteptați să se creeze un port virtual COM utilizat pentru transferul caracterului de limbă. După parcurgerea acestor proceduri, folosind programul bbrek_editor_font alegeți caracterul pentru limba dumneavoastră și începeți transferul. Pentru detalii referitoare la utilizarea acetui program vă rugăm să parcugeți ghidul utilizatorului din fișierul readme.txt al arhivei cu programul. Când transferul s-a terminat, tastatura va emite 3 beep-uri și se va întoarce în modul tastare. Tastatura poate fi utilizată doar cu o limbă încărcată.

bBREK font editor este livrat și împreună cu tastatura. Aveți mai jos instrucțiunile de utilizare pe care le găsiți și în fișierul readme.txt:

Este foarte simplu să folosiți acest program pentru crearea de fonturi și comenzi personalizate.

Mai întâi, alegeți din caseta combinată (combo box) fontul pe care vreți să-l încărcați, puneți tastatura în modul Primire (apăsați și țineți apăsat tasta spațiu și porniți tastatura) și conectați-o Bluetooth la calculatorul dumneavoastră conform procedurilor uzuale.

Odată ce tastatura este asociată (crează un port serial virtual) apăsați butonul "Send Fonts" și setați portul serial al tastaturii, apoi apăsați butonul "OK". Dacă transferul decurge fără erori, tastatura va emite 3 beepuri și va reveni în modul de tastare.

Dacă vreți să personalizați fontul mergeți pe rândul pe care vreți să-l schimbați, apăsați Enter și se va deschide o fereastră de așteptare. Apăsați apoi tasta sau combinația de taste pe care vreți să o asociați combinației respective de puncte Braille.

Repetați pentru toate combinațiile pe care vreți să le modificați.

La final folosiți butonul "Save" pentru a salva fontul și dați-i un nume diferit de cel predefini astfel încât să puteți încărca oricând fontul predefinit din fabricație pentru a restaura funcționarea corectă în caz de erori.

Cele două câmpuri de text "Type Braille" și "Type char" și butoanele asociate lor sunt folosite pentru a căuta rapid o combinație de taste sau un semn Braille.

Combinațiile pentur comenzi încep toate cu "s+" (adică spațiu) urmat de puncte individuale.

Combinațiile de puncte trebuie scrise mere începând de la punctul cel mai mic, de exemplu "135".

Dacă vreți să dezactivați o combinație apăsați tasta " Del".

## Utilizare

Odată ce tastatura este conectată prin bluetooth, folosind tastele puteți introduce caractere ca și cu o tastatură normală. Punctele 1,2,3 sunt localizate în partea stângă și punctele 4,5,6 sunt localizate în partea dreaptă. Introducerea unui caracter are loc în momentul în care toate tastele sunt eliberate. În plus față de combinațiile de taste folosite pentru introducerea de caractere, sunt posibile și multe alte combinații de puncte care trebuie apăsate împreună cu bara de spațiu pentru a simula tasta command (cmd) de pe tastatura normală (cum ar fi saăgeți, ctrl, alt, enter). Pentru a face aceste combinații: - Apăsați bara de spațiu - Apăsați combinația de puncte - Eliberați combinația de puncte dar ținând apăsată tasta de spațiu. Dacă apăsați un punct și tastatura nu este conectată, bBREK va începe procedura de împerechere cu ultimul dispozitiv cu care a fost conectată. În timpul acestei faze veți auzi o serie de beep-uri scurte și în momentul conexiuni un beep lung. Tastatura este comercializată cu caracterele italiene și cu comenzi pentru utilizarea cu VoiceOver deja încărcate.

Mai jos aveți o listă de combinații de taste posibile pentru scriere:

| Taste de pe tastatura Braille | Ce se scrie | Taste corespunzătoare pe tastatura obișnuită |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | [aA] |
| 12 | b | [bB] |
| 123 | l | [lL] |
| 1234 | p | [pP] |
| 12345 | q | [qQ] |
| 123456 | % | Shift [5%] |
| 1234568 | é | Shift [[{] |
| 123457 | Q | Shift [qQ] |
| 12346 | & | Shift [6^] |
| 1234678 | ç | Shift [;:] |
| 12347 | P | Shift [pP] |
| 1235 | r | [rR] |
| 12356 | { | Shift Alt [[{] |
| 123567 | [ | Alt [[{] |
| 123568 | à | ['"] |
| 12357 | R | Shift [rR] |
| 1236 | v | [vV] |
| 12367 | V | Shift [vV] |
| 1237 | L | Shift [lL] |
| 124 | f | [fF] |
| 1245 | g | [gG] |
| 12456 | 7 | [7&] |
| 12457 | G | Shift [gG] |
| 1246 | 6 | [6^] |
| 1247 | F | Shift [fF] |
| 125 | h | [hH] |
| 1256 | 8 | [8*] |
| 1257 | H | Shift [hH] |
| 126 | 2 | [2@] |
| 127 | B | Shift [bB] |
| 13 | k | [kK] |
| 134 | m | [mM] |
| 1345 | n | [nN] |
| 13456 | y | [yY] |
| 134567 | Y | Shift [yY] |
| 13457 | N | Shift [nN] |
| 1346 | x | [xX] |
| 13467 | X | Shift [xX] |
| 1347 | M | Shift [mM] |
| 135 | o | [oO] |
| 1356 | z | [zZ] |
| 13567 | Z | Shift [zZ] |
| 1357 | O | Shift [oO] |
| 136 | u | [uU] |
| 1367 | U | Shift [uU] |
| 137 | K | Shift [kK] |
| 14 | c | [cC] |
| 145 | d | [dD] |
| 1456 | 4 | [4$] |
| 1457 | D | Shift [dD] |
| 146 | 3 | [3#] |
| 147 | C | Shift [cC] |
| 15 | e | [eE] |
| 156 | 5 | [5%] |
| 157 | E | Shift [eE] |
| 158 | ¦ | [`~] |
| 16 | 1 | [1!] |
| 17 | A | Shift [aA] |
| 2 | , | [,<] |
| 23 | ; | Shift [,<] |
| 234 | s | [sS] |
| 2345 | t | [tT] |
| 23456 | } | Shift Alt []}] |
| 234567 | ] | Alt []}] |
| 234568 | ù | [\¦] |
| 23457 | T | Shift [tT] |
| 23467 | ^ | Shift [=+] |
| 23468 | è | [[{] |
| 2347 | S | Shift [sS] |
| 235 | + | []}] |
| 2356 | = | Shift [0)] |
| 236 | ( | Shift [8*] |
| 24 | i | [iI] |
| 245 | j | [jJ] |
| 2456 | w | [wW] |
| 24567 | W | Shift [wW] |
| 2457 | J | Shift [jJ] |
| 246 | 9 | [9(] |
| 247 | I | Shift [iI] |
| 25 | : | Shift [.>] |
| 256 | / | Shift [7&] |
| 26 | ? | Shift [-_] |
| 3 | . | [.>] |
| 34 | ¦ | Shift [`~] |
| 3456 | # | Alt ['"] |
| 3457 | @ | Alt [;:] |
| 346 | 0 | [0)] |
| 3468 | ò | [;:] |
| 347 | \ | [`~] |
| 348 | ì | [=+] |
| 35 | * | Shift []}] |
| 356 | ) | Shift [9(] |
| 357 | § | Shift [\¦] |
| 36 | - | [/?] |
| 4 | ° | Shift [2@] |
| 46 | $ | Shift [4$] |
| 467 | £ | Shift [3#] |
| 5 | ! | Shift [1!] |
| 56 | < | [] |
| 6 | ' | [-_] |
| Spațiu+1 | [Săgeată sus] | [Săgeată sus] |
| Spațiu+123 | Ctrl [Săgeată sus] | Ctrl [Săgeată sus] |
| Spațiu+12345 | [/ Numpad] | [/ Numpad] |
| Spațiu+1235 | Ctrl Alt a | Ctrl Alt [aA] |
| Spațiu+1236 | Win v | Win [vV] |
| Spațiu+124 | Ctrl Alt f | Ctrl Alt [fF] |
| Spațiu+12456 | [F7] | [F7] |
| Spațiu+1246 | [F6] | [F6] |
| Spațiu+125 | Ctrl Alt h | Ctrl Alt [hH] |
| Spațiu+1256 | [F8] | [F8] |
| Spațiu+126 | [F2] | [F2] |
| Spațiu+1267 | [F12] | [F12] |
| Spațiu+13 | Ctrl Alt [Săgeată stânga] | Ctrl Alt [Săgeată stânga] |
| Spațiu+134 | Ctrl Alt m | Ctrl Alt [mM] |
| Spațiu+13467 | Win x | Win [xX] |
| Spațiu+1347 | Ctrl Shift Alt m | Ctrl Shift Alt [mM] |
| Spațiu+1356 | Win z | Win [zZ] |
| Spațiu+13567 | Shift Win z | Shift Win [zZ] |
| Spațiu+14 | [Delete] | [Delete] |
| Spațiu+145 | [Backspace] | [Backspace] |
| Spațiu+1456 | [F4] | [F4] |
| Spațiu+146 | [F3] | [F3] |
| Spațiu+147 | Win C | Win [cC] |
| Spațiu+15 | [Return] sau [Enter] | [Return] sau [Enter] |
| Spațiu+156 | [F5] | [F5] |
| Spațiu+16 | [F1] | [F1] |
| Spațiu+167 | [F11] | [F11] |
| Spațiu+17 | Shift [Săgeată sus] | Shift [Săgeată sus] |
| Spațiu+18 | Win [Săgeată sus] | Win [Săgeată sus] |
| Spațiu+2 | [Săgeată stânga] | [Săgeată stânga] |
| Spațiu+23 | Ctrl Alt [Săgeată sus] | Ctrl Alt [Săgeată sus] |
| Spațiu+234 | Ctrl Alt m | Ctrl Alt [mM] |
| Spațiu+2345 | [Tab] | [Tab] |
| Spațiu+2356 | Win a | Win [aA] |
| Spațiu+236 | Alt [Săgeată stânga] | Alt [Săgeată stânga] |
| Spațiu+237 | [Home] | [Home] |
| Spațiu+2456 | Ctrl Alt b | Ctrl Alt [bB] |
| Spațiu+246 | [F9] | [F9] |
| Spațiu+25 | [Săgeată stânga] [Săgeată dreapta] | [Săgeată stânga] [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+27 | Shift [Săgeată stânga] | Shift [Săgeată stânga] |
| Spațiu+28 | Win [Săgeată stânga] | Win [Săgeată stânga] |
| Spațiu+3 | [Săgeată sus] [Săgeată dreapta] | [Săgeată sus] [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+346 | [F10] | [F10] |
| Spațiu+356 | Alt [Săgeată dreapta] | Alt [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+36 | Ctrl Alt [Spațiu] | Ctrl Alt[Spațiu] |
| Spațiu+37 | [Page Up] | [Page Up] |
| Spațiu+4 | [Săgeată jos] | [Săgeată jos] |
| Spațiu+456 | Ctrl [Săgeată jos] | Ctrl [Săgeată jos] |
| Spațiu+46 | Ctrl Alt [Săgeată dreapta] | Ctrl Alt [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+47 | Shift [Săgeată jos] | Shift [Săgeată jos] |
| Spațiu+48 | Win [Săgeată jos] | Win [Săgeată jos] |
| Spațiu+5 | [Săgeată dreapta] | [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+56 | Ctrl Alt [Săgeată jos] | Ctrl Alt [Săgeată jos] |
| Spațiu+568 | [End] | [End] |
| Spațiu+57 | Shift [Săgeată dreapta] | Shift [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+58 | Win [Săgeată dreapta] | Win [Săgeată dreapta] |
| Spațiu+6 | [Săgeată sus] [Săgeată stânga] | [Săgeată sus] [Săgeată stânga] |
| Spațiu+68 | [Page Down] | [Page Down] |

## Aruncarea și reciclarea

Toate dispozitivele electrice și electronice trebuie aruncate separat de gunoiul menajer, în locuri desemnate de autorități.

# Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.

Pentru toate produsele care funcţionează cu baterii, garanţia nu include bateriile.

În cazul ceasurilor, garanţia nu include bateriile, geamul, brăţara sau cureaua şi remontorul.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorului i se garantează aducerea produsului la conformitate prin reparare sau înlocuire, în conformitate cu prevederile art. 11 din legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat vânzătorului lipsa conformităţii, conform art. 11 din legea 449/2003.

Produsul nu conţine componente care să poată fi reparate de client. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN RL.

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul în ambalajul original, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, ambele în original. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul în ambalajul original, însoţit de certificatul de garanţie în original şi factura de cumpărare în copie, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc – exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garantia furnizata nu afectează drepturile statutare ale consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).

Renunţarea la cumpărare

Conform legislaţiei în vigoare, renunţarea la cumpărare este aplicabilă doar clienţilor persoane fizice.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Renunţarea la cumpărare în termen de 14 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier sau Poştă.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat (nedeteriorat, în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Această clauză se aplică conform O.G. 130/2000, în cazul achiziţionării de produse de pe www.anjo.ro sau www.magazin-nevazatori.ro folosindu-se tehnicile de comunicare la distanta, aplicându-se definiţiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

Nu se vor accepta la retur produse la care lipseşte ambalajul original, produse care prezintă lovituri, zgârieturi ori defecţiuni survenite din cauza folosirii necorespunzătoare sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate. De asemenea, nu se acceptă la retur produse care nu se ţin pe stoc şi sunt aduse pe bază de comandă la cererea clientului, cu excepţia cazului în care acestea sunt defecte în momentul livrării la client.

Instrumentele medicale care vin în contact cu fluidele corporale umane sau cu diverse medicamente (exemplu: tensiometre, termometre, dispozitive pentru tăierea pastilelor) nu pot fi returnate în cadrul acestui termen de 10 zile decât dacă prezintă defecţiuni tehnice.

Programele software nu pot fi returnate dacă au fost desigilate.

Contact SC Anjo Web Design SRL

Adresă: Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325

E-mail: comenzi@anjo.ro

Telefon: 0 7 5 5 1 6 7 8 1 0